Lukácsháza Község Önkormányzatának

10/2003. (VII. 16.) számú rendelete

Lukácsháza község Helyi Építési Szabályzatáról,

valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról *

Lukácsháza község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. és a módosításai, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörében eljárva, továbbá a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet és módosításait tartalmazó Országos Településrendezési és Építési követelményekről (a továbbiakban: OTÉK) szóló 4. § (3) bekezdését figyelembe véve - a NÉMIR Bt által készített dokumentáció alapján - a község településszerkezeti tervében foglaltak megvalósítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.§

(1) A rendelet hatálya Lukácsháza község közigazgatási területére terjed ki, (a továbbiakban: a község).

(2) A község területén területet felhasználni, építési telket és területet kialakítani, épületet továbbá műtárgyat és más építményt tervezni és kivitelezni, építeni, felújítani, helyreállítani, kialakítani korszerűsíteni, bővíteni, bontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni, valamint ilyen célokra hatósági engedélyt kiadni csak

a) az idevonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései, valamint

b) az e rendelettel jóváhagyott tervek és előírásaik szerint szabad.

2. §

(1) A településszerkezeti terv kötelező (2)-, a Szabályozási tervek kötelező (3)-, a Szabályozási tervek irányadó (4) elemeket tartalmaznak.

(2) Településszerkezeti terv kötelező elemei:

	a beépítésre szánt, és beépítésre nem szánt területek (OTÉK 10-30 ) meghatározása és hozzájuk rendelt előírások,

	a védett-, védelemre tervezett- és védőterületek,

	település szerkezetét meghatározó közterületek kategóriáit,

	meglévő és tervezett infrastruktúra hálózat,

	szintterület sűrűség

(3) Szabályozási terv kötelező elemei:

	szabályozási vonalak,

	építési vonalak,

	övezeti jelben foglaltak közül:

·	beépítési %,

·	építmény magasság,

·	legkisebb telekterület,

·	zöldfelület arány.

(4) Szabályozási terv irányadó elemei:

	irányadó építési vonalak,

	telekhatár, irányadó telekhatár, ha azt az OTÉK előírásai ill. terv lehetővé teszik.

	építési hely

	beépítési mód

(5) A kötelező ill. irányadó elemek szabályozása:

a) A (2) bekezdésben meghatározott kötelező elemek megváltoztatására csak a településszerkezeti terv felülvizsgálata és módosítása keretében kerülhet sor,

b) A (3) bekezdésben meghatározott kötelező elemek megváltoztatására csak

·	a beépítésre szánt, ill. beépítésre nem szánt területen a tömb egészére készített szabályozási terv készítésével, módosításával kerülhet sor.

c)	A (4) bekezdésben meghatározott irányadó elemek megváltoztatására csak a módosítást előirányzó tényezőket elbírálható terv (elvi építési engedély), ill. a tulajdonviszonyokban, egyéb tényezőkben bekövetkezett változások, és minimális telekszámra kiterjedő (1-5 telek) esetben kerülhet sor. Az elvi építési engedély a szabályozási tervre vonatkozó tényezőket kell, hogy tartalmazza (4.§./1/). Az elbírálásba be kell vonni a települési főépítészt. A jóváhagyott elvi építési engedélyt a Szabályozási terv részének kell tekinteni, és ahhoz csatolni kell.

3.§

(1) A települési főépítészi tervtanácsra be kell jelenteni a következő terveket:

a) Telektömbre kiterjedő Szabályozási tervek és Helyi Építési Szabályzatai,

b) 500 m2-nél nagyobb új (nagy volumenű) épület építészeti tervei,

c) Településszerkezeti, vagy településképi okokból jelentős új, valamint átépítendő építmények építészeti tervei, (településközpont területe)

(2) Főépítészeti tervtanácsot lehet tartani a tervező kérésre.

(3) Az építési engedélyezési eljárás keretében az engedélyezést megelőző helyszíni szemlére az építési hatóság köteles meghívni a települési főépítészt, ill. ennek hiányában a körjegyzőt.

II. RÉSZ

“A” TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

4. §

TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK TAGOZÓDÁSA (Építési övezetek, övezetek)

(1) Szabályozási tervek, elvi építési engedélyek (ha a szabályozási terv megváltoztatására irányul)  a terület felhasználási egységeken belül, a község igazgatási területén

a.) az építési övezetekre vonatkozóan meghatároztuk

1.	a kialakítandó legkisebb telekterület méretet, 			(m2 )

2.	a beépítési módot,	a.) szabadon álló 			  	( SZ )

b.) oldalhatáron álló 				( O )

c.) zártsorú 					( Z )

d.) ikres 					( Ikr )

és határait,

3.	a beépítettség megengedett legnagyobb mértékét,		( % )

4.	a megengedett legkisebb - legnagyobb építménymagasságot,( m )

5.	a beépítés feltételének közművesítettségi mértékét,

6.	a zöldfelület legkisebb mértékét,				( Z%)

7. 	a megengedett igénybevételi, kibocsátási, szennyezettségi határértéket,

8.	a terepszint alatti építményeket

továbbá

1.	a szabályozási vonalat,

2.	az építési hely határát.

b)	az övezetekre (beépítésre nem szánt terület) vonatkozóan meghatároztuk

a megengedett legkisebb - legnagyobb építménymagasságot.

c.) A tervben használt építési övezeti jel a következő:

| beépítési mód | Max.beépítési % | = |  |  | Sz | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max.építmény mag.(m) | Min.telekterület (m2) |  |  |  | 5,5 | 1000 |  |

(2) Az egyes építési övezetek közművesítettségi mértékét teljes körűnek (OTÉK 8 §. (2) a,) határozza meg a terv, amit az épületek használatbavételéig kell biztosítani. A külterületi építési övezetben részleges közművesítés szükséges.

(3) A község történelmileg kiépült területén (Kossuth L. utca, Nagycsömötei utca), a terven jelölt helyeken zártsorú beépítés lett meghatározva, hogy biztosítva legyen a keskeny telkeken is a mai kornak megfelelő lakásfunkció lehetősége. (itt építési helyet nem határoztunk meg). Jelenleg a gazdasági épületek egy része (Pajta) zártsorú beépítésűek, míg az utcafrontban lévő lakóépületek egy része zártsorú, nagyobb része oldalhatáron álló. Az engedélyezés során vizsgálni kell a szomszéd telken lévő lakások egyes helységeinek (kamra, fürdő, stb.) szellőzését, zártsorúvá történő átalakítás során gondoskodni kell a kiépült ablakok szellőzési funkciójának megoldásáról (pld: kürtős szellőzés, légudvar, stb). Lehetőség szerint az utcafronton - zártsorú beépítés esetén is - homlokzat megosztással utalni kell az eredeti oldalhatáros beépítésre.

“B” BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

LAKÓTERÜLETEK

5. §

Általános előírások

(1) A lakóterületeken a beépítés feltételeit, az építési telkek kialakításának szabályait, a beépítési módot, az építménymagasságot, a parkoló-ellátottság mértékét, a zöldfelületek mértékét a Szabályozási Terv előírásai határozzák meg.

(2) A lakótelek terepszint alatti építményének alapterülete a telekre vonatkozó beépítési % szerint számított értékét érheti el..

(3) Az építési telken épülettől függetlenül elhelyezhető hirdető berendezés az épület járdaszintjétől mért 3,0 m magasság felett nem helyezhető el.

(4) A területen az utcai, illetve közterület határán létesítendő kerítés 1,80 m-es maximális magassággal, alul maximum 60 cm-es tömör lábazattal, felül áttört kivitelben engedélyezhető.

(5) Ha a telek jelenlegi beépítettsége korábbi előírásoknak megfelelően, illetve jogerős építési vagy fennmaradási engedély alapján az építési övezet előírásait és a szabályozási terv utasításait meghaladóan eltér, a telken álló főépület felújítható, de a beépítettség, az épület szintterülete, a homlokzatmagasság nem növelhető.

(6) A területen, ahol a szabályozási terv építési helyet tüntet fel, új épület építése vagy meglévő épület bővítése csak az építési helyen belül történhet.

(7) A területen a telkek területe telekkialakítással módosítható, növelhető.

(8) A területen telekosztás a szabályozási terven jelöltektől eltérhet, elvi engedéllyel alátámasztott terv esetében, a szabályozási terven feltüntetett tervezett teleknagyságok betartása mellett.

(9) Az építmények parkolási igény kielégítését saját területen kell biztosítani. A területen a gépjárművek elhelyezésére - új épület építésekor - az OTÉK 42.§-ában foglaltak az irányadók.

(10) Az építési hely és határa az OTÉK 34-36 §-ai szerint lett meghatározva. Eltérés esetén a távolságok kottázva vannak.

(11) A területen elhelyezhető állattartási épületeket a helyi állattartási rendelet - melyet a Szabályozási tervvel összhangban módosítani kell -  határozza meg.

(12) Új lakótelkeknél, ahol nincs építési vonal meghatározva, ott a lakóépület előkertje 5, 8, vagy 15 m, míg a megvalósítható gazdasági és mezőgazdasági épületek csak a hátsókert és a „sávhatár” (gazdasági és mezőgazdasági épület.) közötti területen helyezhetők el.

(13) Állattartási épületek a lakóépülettől (szomszédot is beleértve) legalább 15 méterre, az utcai telekhatártól legalább 30 méterre helyezhetők el.

6. §

Kertvárosi lakóterület (Lke 1.)

(1) Jellemzően laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló. 5,5 m-es építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál.

(2) Területén az OTÉK 13.§ (2)-(3) bekezdéseiben foglalt előírások közül legfeljebb kétlakásos lakóépület, helyi lakosságot szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, sportlétesítmény építmények helyezhetők el.

(3) A telekre vonatkozó megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 0,4.

(4) Területén legalább 3,5 m, legfeljebb 5,5 m építménymagasságú épületek helyezhetők el. Az egyes övezetekben alkalmazandó építmény magasságát a Szabályozási terv határozza meg.

(5) Elhelyezhető melléképítmények:

- kerti építmény,

- hulladéktartály-, tároló,

- közmű-csatlakozási műtárgy,

- kirakatszekrény,

- kerti lugas,

- kerti víz- és fürdőmedence, - napkollektor,

- kerti épített tűzrakó hely,

- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő.

(6) A legnagyobb beépítés 25 %-os.

(7) A területen a telek beépítetlen területének legalább 60%-át zöldfelületként (jellemzően fákkal, cserjékkel beültetett kertként) kell fenntartani, illetve kialakítani.

(8) Az övezetben tilos az állattartás. (kivéve a kutya, macska.)

(9) Alkalmazott építési övezeti jelkulcsok:

SZ         25%

4,5m     1000 m2

7.§

Kertvárosi lakóterület (Lke 2. )

(1) Jellemzően laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló. 4,5 m-es építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál.

(2) Területén az OTÉK 13.§. (2)-(3) bekezdéseiben foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el, kivéve az üzemanyagtöltőt, négylakásos és hatlakásos lakóépületet. Elhelyezhető lakások száma max. 3 db, max. 2 épületben.

(3) A telekre vonatkozó megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 0,6.

(4) Területén legalább 3,5 m, legfeljebb 4,5 m építménymagasságú épületek helyezhetők el. Az egyes lakótömbök építménymagasságát a Szabályozási terv határozza meg.

(5) Elhelyezhető melléképítmények:

- kerti építmény,

- hulladéktartály-, tároló,

- közmű-csatlakozási műtárgy,

- kirakatszekrény,

- kerti lugas,

- kerti víz- és fürdőmedence, - napkollektor,

- kerti épített tűzrakóhely,

- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő.

- üvegház, fóliasátor

(6) A legnagyobb beépítés 30 %-os.

(7) A területen a telek beépítetlen területének legalább 50%-át zöldfelületként (jellemzően fákkal, cserjékkel beültetett kertként) kell fenntartani, illetve kialakítani.

(8) Az övezetben tilos a nagyállat tartás. (részletes meghatározás az állattartási rendeletben)

(9) Alkalmazott építési övezeti jelkulcsok:

SZ          30%

4,5m     1000 m2

SZ          30%

4,5m     700 m2

SZ          30%

4,5m     900 m2

SZ         30%

4,5m     1500 m2

O         30%

4,5m     500 m2

SZ         30%

4,5m     600 m2

O         30%

4,5m     800 m2

O         30%

4,5m     900 m2

O         30%

4,5m     1300 m2

8.§

Falusias lakóterület (Lf)

(1) Jellemzően összefüggő nagy kertes, 4,5 m-es építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek, mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál.

(2) Területén az OTÉK 14.§ (2) bekezdésében foglalt építmények helyezhetők el, kivéve az üzemanyagtöltőt. A telkeken elhelyezhető lakások száma 2 db.

(3) A telekre vonatkozó megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 0,5.

(4) Területén csak olyan épület engedélyezhető, amely legalább 3,0, legfeljebb 4,5 m építménymagasságú, magas-tetős. Az egyes lakótömbök építménymagasságát a Szabályozási terv határozza meg.

(5) Elhelyezhető melléképítmények:

- kerti építmény,

- hulladéktartály-, tároló,

- közmű-csatlakozási műtárgy,

- kirakatszekrény,

- kerti lugas,

- kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

- kerti épített tűzrakóhely,

- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,

- háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,

- trágyatároló,

- siló, ömlesztett anyag- folyadéktároló,

- szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop.

- üvegház, fóliasátor

(6) A legnagyobb beépítés 30 %-os.

(7) A területen a telek  területének legalább 40%-át zöldfelületként (jellemzően fákkal, cserjékkel beültetett kertként) kell fenntartani, illetve kialakítani.

(8) A beépítés % számításánál csak az építési terület hátsó építési határvonaláig tartó telekterületet lehet figyelembe venni  telekterületként.

(9) Az állattartás részletes meghatározása az állattartási rendeletben található.

(10) Állattartási épületek (max. 4 db nagyállat) a lakóépülettől (szomszédot is beleértve) legalább 15 méterre, az utcai telekhatártól legalább 30 méterre helyezhetők el.

(11) 4-25 db nagyállat, vagy max. 2000 db/turnus csirke tartására szolgáló állattartási épületek az utcai telekhatártól legalább 60 méterre, a lakóépülettől legalább 30 méterre, a vízfolyástól legalább 50 méterre helyezhetők el.

(12) Alkalmazott építési övezeti jelkulcsok:

SZ          30%

4,5m     750 m2

SZ          30%

4,5m     1500 m2

SZ         30%

4,5m     2000 m2

O         30%

4,5m     400 m2

O         30%

4,5m     500 m2

O         30%

4,5m     700 m2

O         30%

4,5m     750 m2

O         30%

4,5m     800 m2

O         30%

4,5m     1000 m2

O         30%

4,5m     1300 m2

O         30%

4,5m     1500 m2

Z         30%

4,5m     450 m2

Z         30%

4,5m     700 m2

Z         30%

4,5m     1400 m2

9. §

Településközpont vegyes területek. ( Vt )

(1) Jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan helyi települési szintű, igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.

(2) Területén az OTÉK 16.§ (2) bekezdésében foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el, kivéve üzemanyagtöltő, parkolóház, gazdasági építmény, termelő kertészeti építmény.

(3) A telekre vonatkozó megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 2,0.

(4) Területén legalább 3,5 m, legfeljebb 4,5 m építménymagasságú épületek helyezhetők el. Az  építmény magasságát a Szabályozási terv határozza meg.

(5) Elhelyezhető melléképítmények:

- kerti építmény,

- hulladéktartály-, tároló,

- közműcsatlakozási műtárgy,

- kirakatszekrény,

- kerti lugas,

- kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

- kerti épített tűzrakó hely,

- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,

(6) A területen a telek területének legalább 20%-át zöldfelületként (jellemzően fákkal, cserjékkel beültetett kertként) kell fenntartani, illetve kialakítani.

(7) A legnagyobb beépítés 50 %-os.

(8) Az övezetben tilos az állattartás. (kivéve a kutya, macska.)

(9) Alkalmazott építési övezeti jelkulcsok:

SZ         50%

4,5m      1500 m2

SZ         50%

4,5m      4000 m2

O         50%

4,5m      2000 m2

GAZDASÁGI TERÜLETEK

10. §

Kereskedelmi, szolgáltató terület. ( Gksz )

(1) Elsősorban az OTÉK 19.§ (1) bekezdés szerinti kereskedelmi, idegenforgalmi célokat szolgáló épületek elhelyezésére  kijelölt terület.

(2) Területén elsősorban kereskedelmi, vendéglátó létesítmények helyezhetők el. OTÉK 19 §. (2) bekezdésében foglaltak szerint.

(3) A telekre vonatkozó megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 1,0.

(4) Elhelyezhető melléképítmények:

·	kerti építmény,

·	hulladéktartály-, tároló,

·	közműcsatlakozási műtárgy,

·	kirakatszekrény,

·	kerti lugas,

·	kerti épített tűzrakó hely,

·	kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,

(6) A legnagyobb beépítés 50 %-os.

(6) A területen a telek beépítetlen területének legalább 20%-át zöldfelületként (jellemzően fákkal, cserjékkel beültetett kertként) kell fenntartani, illetve kialakítani.

(7) Az övezet melletti védőerdősáv megvalósítását az engedélyezés során ki kell kötni, függetlenül attól, hogy az a saját területén van-e.

(8) Alkalmazott építési övezeti jelkulcsok:

O         50%

4,5m     200 m2

11. §

Egyéb ipari terület ( Gip )

(1) Elsősorban az ipari, építőipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási, községüzemeltetési építmények elhelyezésére szolgál.

(2) Területén az OTÉK 20.§.(4) bekezdésében, valamint az (5) bekezdés 1. pontjában foglalt előírások szerinti építmények-, valamint ezen túlmenően kereskedelmi és szolgáltató célú létesítmények helyezhetők el, minimum 2000 m2-es teleknagyságon.

(3) A telekre vonatkozó megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 1,0.

(4) A területen a telek területének legalább 25%-át zöldfelületként (jellemzően fákkal, cserjékkel beültetett kertként) kell fenntartani, illetve kialakítani.

(5) Az egyes tömbök egy vagy több telekként is kialakíthatók. Több telek kialakítása esetén, a terven jelölt építési hely értelemszerű figyelembevételével, valamint az OTÉK 35. §-ának betartása mellet, az oldalkerteket a teleknagyság függvényében kell betartani:

10.000 m2 teleknagyságig minimum 		5 m

10.000 m2 teleknagyság felett		          10 m

(6) 10.000 m2-nél nagyobb telkek esetén a tömbön belüli telekhatárok mentén minimum 5,0 m-es  védőfásítást kell létesíteni.

(7) Épületnek nem minősülő egyéb pontszerű építmények magassága egyedi elbírálás alapján meghaladhatja az övezeti előírásban megadott értéket.

(8) Az övezet melletti védőerdősáv megvalósítását az engedélyezés során ki kell kötni, függetlenül attól, hogy az a saját területén van-e.

(9) Alkalmazott építési övezeti jelkulcsok:

SZ         50%     		SZ	50 %

9m      5000 m2		9m  1500 m2

12.  §

Telepszerű állattartási terület ( Gz )

(1) Telepszerű állattartási telepek (25-nél több nagyállat, ill. 2.000 db/turnus csirke) csak a külterületen vannak, ill. létesíthetők.

(2) Új állattartási telep a belterülettől legalább 400 m-re létesíthető, elvi építési engedély beadási kötelezettséggel.

(3) A telekre vonatkozó megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 0,25.

(4) A területen a telek területének legalább 50%-át zöldfelületként (jellemzően fákkal, cserjékkel beültetett ) kell fenntartani, illetve kialakítani.

(5) Területén csak olyan épület engedélyezhető, amely legalább 3,0, legfeljebb 5 m építménymagasságú. (kivéve a silókat, elevátorokat)

(6) Az övezet melletti védőerdősáv megvalósítását az engedélyezés során ki kell kötni, függetlenül attól, hogy az a saját területén van-e.

(7) Alkalmazott építési övezeti jelkulcsok:		SZ		25 %

5,5m          1500 m2

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK

13.§

Sportolási terület. (Ks )

(1) Területén csak a szabályozási terven megnevezett funkciójú (elsősorban a sportolással, szabadidő eltöltéssel kapcsolatos) építmények és azok rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. Területén a beépítés az 5.%-ot nem haladhatja meg.

(2) A telekre vonatkozó megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 0,12.

(3) Területén csak olyan épület engedélyezhető, amely legalább 3,0, legfeljebb 7,5 m építménymagasságú, és kiszolgáló épülete a sportolási és szabadidő funkciónak.

(4) A sportpályákon-, valamint a kiszolgálásukra szolgáló épületeken kívüli területek egészét zöldterületként kell fenntartani, ill. kialakítani.

14.§

Temetők területe ( Kt )

(1) Területén csak temetkezési célú építmények és az azokhoz kapcsolódó, a temető funkció rendeltetésszerű működéséhez tartozó egyéb építmények helyezhetők el. Területén a beépítés a 10%-ot nem haladhatja meg.

(2) A telekre vonatkozó megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 0,2.

(3) Az övezet melletti védőerdősáv megvalósítását az engedélyezés során ki kell kötni, függetlenül attól, hogy az a saját területén van-e.

(4) A temető védőterületébe eső lakótelkek esetén új lakóépület építése nem engedélyezhető, a mellette lévő lakóterületre vonatkozó többi építmény viszont igen.

15.§

Nagy kiterjedésű sportolási, rekreációs célú terület. (Ksz)

(1) Területén csak a szabályozási terven megnevezett funkciójú (elsősorban a sportolással, szabadidő eltöltéssel, horgászattal kapcsolatos) építmények és azok rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. Területén a beépítés a 10.%-ot  meghaladhatja.

(2) A telekre vonatkozó megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 0,2.

(3) Területén csak olyan épület engedélyezhető, amely legalább 3,0, legfeljebb 7,5 m építménymagasságú, és kiszolgáló épülete a sportolási és szabadidő funkciónak.

(4) A sportpályákon-, szabadidős területeken-, valamint a kiszolgálásukra szolgáló épületeken kívüli területek egészét zöldterületként kell fenntartani, ill. kialakítani.

"C" BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK

16.§

Általános előírások

(1) A közlekedési és közműelhelyezésére szolgáló terület az országos és helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) - a közterületnek nem minősülő telkeken megvalósulók kivételével - a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak,  továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.

(2) A közlekedési területen elhelyezhető a közlekedést kiszolgáló:

·	közlekedési létesítmények,

·	kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,

·	igazgatási épület,

·	a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos a használó és a személyzet számára szolgáló lakás.

(3) A vasút területén csak a vasúti közlekedéssel kapcsolatos épületek-, és azt kiszolgáló építmények, közművek helyezhetők el. A vasút melletti 25-25 méteres védősávon belül épület nem helyezhető el.

Részletes előírások

17.§

Közlekedési létesítményekre vonatkozó rendelkezések

(1) A község területén közlekedési célra területet felhasználni, közlekedési létesítményt elhelyezni csak az OTÉK, a hatályos jogszabályok, valamint a jelen rendelet előírásai szerint szabad.

(2) A közutak és közterületek számára a szabályozási tervben meghatározott építési területet biztosítani kell.

(3) A szabályozási szélességen belül csak a közút létesítményei, berendezései és közművek létesíthetők, illetve növényzet telepíthető.

(4) A közúthálózat elemei számára az alábbi szélességű építési területeket kell biztosítani:

-	A 87. sz. Kám-Szombathely-Kőszeg II. r. főútvonal területe (külterület nem építési terület mellett 100 m, külterület építési területe mellett 40 m, belterületen kialakult, legkisebb szabályozási szélesség 18,9 m)

-	Országos mellékutak területe (8721 sz. Szombathely-Lukácsháza, 8641. sz. Nemescsó-Lukácsháza, 8718. sz. Lukácsháza-Bozsok összekötő utak belterületi szakaszán legalább 16 m, külterület nem építési területe mellett 50 m), a mellékelt mintakeresztszelvények alapján.

-	Kiszolgáló út

- fentieken kívüli építési területek utjai (16 és 12 m)

- külterületi nem építési területek útjai (kialakult)

- mezőgazdasági gyűjtőutak (12m, ahol kerítések vannak)

-	Gyalogút (3 m ill. kialakult)

-	Kerékpárút

-    Egyvágányú vasút (meglévő, 25+25 m.)

(5)A közúti csomópontok helyigényét a szabályozási terv tartalmazza.

·	Közforgalmú csomópontok a 87. sz. főút meglévő és tervezett szakaszán a községbe vezető utak csomópontjaiban építendők.

(6) A gyalogos közlekedés számára az út-keresztmetszetekben megfelelő gyalogjárdákat kell biztosítani. Önálló gyalogos nyomvonalak a szabályozási tervlap szerinti helyeken létesítendők (pl. patakpartok).

(7) Országos közforgalmú vasút mentén a vágánytól számított 25 m-es távolságot kell figyelembe venni, amelyen belül építmény csak a külön jogszabályokban előírt feltételek szerint helyezhető el, kivéve a kialakult építési telkeket, ahol az építési helyet, ill. védőtávolságot a Szabályozási terv tartalmazza.

(8) A területek parkolási igény kielégítését saját területen kell biztosítani. A területen a gépjárművek elhelyezésére új épület építésekor az OTÉK 42.§-ában foglaltak az irányadók. A meglévő épületek átalakítása, bővítése és rendeltetésváltozása során a vonatkozó helyi rendelet szabályait kell alkalmazni.

(9) A belterület bővítése esetén azzal párhuzamosan a közvilágítás, gyalogos és kerékpáros közlekedési feltételeket biztosítani kell.

ZÖLDTERÜLETEK

18.§

Zöldterületek (Zp)

(1) A zöldterületi előírások közparkokra, egyéb közterületi és közlekedési területi zöldterületeire vonatkoznak.

(2) Közparkban, közkertben építmény elhelyezés, bővítés, illetve terület-felújítás, átépítés csak kertészeti terv alapján történhet.

(3) Fakivágás esetén a környezet védelméről szóló rendelet szerint kell eljárni.

(4) Nagyobb összefüggő zöldterületek a közparkok, közkertek.

(5) Zöldterületen épületek legfeljebb 5%-os beépítéssel helyezhetők el.

(6) Zöldterületen elhelyezhető:

- pihenést és testedzést szolgáló építmények

- vendéglátó épület

- terület fenntartásához szükséges épület.

19.§

Zöldfelületek

(1) Zöldfelületek közé tartoznak. fasorok, nagyobb előkertek zöldfelületei.

(2) Fakivágás esetén a környezet védelméről szóló  rendelet szerint kell eljárni.

(3) Belterületen:

·	a 12-16 m közötti szélességű meglévő utcákban a közműlétesítmények függvényében, a tervezett utcákban pedig minden esetben legalább egyoldali,

·	a legalább 16 m szélességű meglévő utcákban a közműlétesítmények függvényében, a tervezett utcákban pedig minden esetben legalább kétoldali fasor létesítendő.

ERDŐTERÜLETEK

20.§

Védelmi erdők (Ev)

(1) A védelmi rendeltetésű erdőterületen épületet, építményt elhelyezni nem lehet.

(2) Védelmi rendeltetésű erdőterületek a vasutak-, szennyvíz-tisztítótelep-, a főforgalmi utak külterületi szakaszán az építési terület és forgalmi út között a Szabályozási terv szerint alakítandók ki.

21.§

Gazdasági erdők (Eg)

(1) A 100.000 m2-t meghaladó területnagyságú telken legfeljebb 0,5% beépítettséggel az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el, de az egyes épületek által beépített terület az 500 m2-t nem haladhatja meg.

(2) A megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m.

(3) A belterületbe kerülő (0147/1 hrsz) erdőterület művelési ágát továbbra is fenn kell tartani.

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK

22.§

Általános mezőgazdasági terület (Má)

(1) A mezőgazdasági szántóterület a növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás ( továbbiakban: mezőgazdasági termelés ) építményei elhelyezése céljára szolgáló terület.

(2) A területen

1) A 720 m2-t el nem érő területű telken építményt elhelyezni nem szabad,

2) A 720-1500 m2 területnagyságú telken - a gyep és szántó művelési ágban nyilvántartott kivételével - 3 %-os beépítettséggel egy gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince),

3) Az 1500 m2-t meghaladó területű telken építmény 3 %-os beépítettséggel

helyezhető el.

(3) Lakóépület szántó művelési ág esetén 6.000 m2 telekterület felett helyezhető el, és az a (2) bekezdés 3. pontjában megengedett beépítettség felét nem haladhatja meg. A különálló lakóépület építménymagassága legfeljebb 7,5 m lehet.

(4) A mezőgazdasági területen több önálló telekből birtoktest alakítható ki. A birtoktest esetében a 3 %-os beépíthetőség a birtoktesthez tartozó összes telek területe után számítva csak az egyik telken is felhasználható (birtok központ), ha a telek területe legalább a 10.000 m2-t eléri és a beépítés a szomszédos telkek rendeltetésszerű használatára nincs korlátozó hatással, ill. azt nem veszélyezteti. A birtok-központ telkén a beépítettség a 45 %-ot nem haladhatja meg. A birtok-központ kialakítása elvi engedélyezéshez kötött. A birtoktesten belül a gazdasági épületekkel együtt adható ki lakásépítési építési engedély.

(5) A kialakítható új telek legkisebb területe 5.000 m2-nél, legkisebb szélessége 18 m-nél kevesebb nem lehet, kivéve, a kárpótlási-, vagy részarány tulajdonú juttatási területet, azonban javasolt a 18 méteres szélesség biztosítása.

(6) A telkek kialakításának és beépítésének feltétele az is, hogy azok legalább 4 m széles úttal rendelkezzenek.

23.§

Gyep, rét, legelő terület (Ml)

(1) A terület elsősorban a folyóvizek, vízbeszerzési területek mellett található, így ezeken gyepgazdálkodás folyik.

(2) A területen építményt elhelyezni nem szabad

(3) A kialakítható új telek legkisebb területe 5.000 m2-nél kisebb nem lehet.

(4) A telkek kialakításának feltétele az, hogy azok legalább 4 m széles úttal megközelíthetők legyenek.

24.§

Kiskert, zártkert, gyümölcsös terület (Mk)

(1) A terület elsősorban a gyümölcs és szőlőtermelés, ill.  az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei elhelyezése céljára szolgál.

(2) A területen:

1.) A 720 m2-t el nem érő területű telken építményt elhelyezni nem szabad,

2.) A 720-1.500 m2 területnagyságú telken - a gyep, szántó művelési ágban nyilvántartott kivételével - 3 %-os beépítettséggel egy gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince),

3.) Az 1.500 m2-t meghaladó területű telken építmény 3 %-os beépítettséggel

helyezhető el.

(3) Lakóépület szőlő, gyümölcsös művelési ág esetén 3.000 m2 telekterület felett helyezhető el, és az a (2) bekezdés 3. pontjában megengedett beépítettség felét nem haladhatja meg. A különálló lakóépület építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet.

(4) A kiskert, zártkert területen központi birtoktest nem alakítható ki.

(5) A kialakítható új telek legkisebb szélessége 12 m-nél kevesebb nem lehet.

(6) A telkek kialakításának és beépítésének feltétele az is, hogy azok legalább 4 m széles, önálló hrsz-ú úttal megközelíthetők legyenek.

(7) Zártkerten belül - a zártkerti telkek között - kerítés nem építhető.

(8) Zártkerten belüli épület engedélyezése során érvényesíteni kell az építészeti-, tájvédelmi szempontokat. (kialakult tömeg- és formaképzéshez igazodás)

(9) a területen telepszerű- és nagyállattartás nem lehetséges.

25. §

Természetvédelmi terület

(1) Természetvédelmi területek a szabályozatlan Gyöngyös mellett (T) vannak, ahol építés, és egyéb beavatkozás nem lehetséges.

EGYÉB TERÜLETEK

26.§

(1) A területbe

- a folyóvizek medre és partja, a természetes állóvizek medre és partja, (Vf )

- a közcélú nyílt csatornák medre és partja, (Vcs )

- folyóvizek töltése (Vtt )

tartoznak.

(2) Területén kizárólag a vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, vízi-sport és sporthorgászat (horgász tó mellett is) célját szolgáló építmények helyezhetők el.

(3)	A halastavak árvíztározó előtti megépítése csak az építtető kockázatvállalása mellett lehetséges.

„D” KÖZMŰVEK

27.§

A közművek általános előírásai

(1) A közműlétesítmények elhelyezésénél az OTÉK előírásait, valamint az ide vonatkozó  előírásokat be kell tartani. A közműveket és a közműlétesítményeket közterületen kell elhelyezni. Amennyiben nem közterületen kerül elhelyezésre, az elhelyezéshez az érintett ingatlan tulajdonosának a hozzájárulása is szükséges.

(2) A közműlétesítmények jogszabályi előírások szerinti védőtávolságait - biztonsági övezetét - biztosítani kell. A védőtávolságon belül bármilyen építési tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulása esetén engedélyezhető, ha jogszabály egyébként ezt lehetővé teszi.

(3) Új épületek építésére, meglévő épületek bővítésére építési engedély csak területi, övezeti előírásokban rögzített közműellátás rendelkezésre állása, vagy a használatbavételig történő kiépítése esetén adható.

(4) Utak alatt a közművek elhelyezésénél a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét mindig figyelembe kell venni. A csak távlatban várható közmű számára a legkedvezőbb (tervezett) nyomvonal-fektetési helyet szabadon kell hagyni.

A közművek ágazatonkénti előírásai

28.§.

Vízellátás.

- Az építési területek-, valamint a zártkertek vízellátását legalább KM PVC 100-as nyomóvezetékkel kell biztosítani az oltóvíz biztosítása miatt.

- Építési területen-, ill. zártkertben a tűzcsapok földfeletti kialakításúak, legalább 200 méterenkénti elhelyezéssel.

29.§

Vízelvezetés

(1) A szennyvízcsatornával rendelkező területeken és új szennyvízcsatorna megépítését szükségessé tevő területen a kiadásra kerülő építési engedélyekben ki kell kötni az érintett ingatlanok csatorna-rákötési kötelezettségét, valamint a rákötést követően a meglévő egyedi szennyvízkezelési megoldások felszámolását.

(2) Az ingatlanból csak az engedélyezett szennyezettségű szennyvíz vezethető a közcsatornába. Amennyiben a keletkező szennyvíz a közcsatornába vezethetőség feltételeinek nem felel meg, akkor szükséges előtisztításáról telken belül kell gondoskodni.

(3) Ahol a vizek a csatornahálózatba csak átemelő segítségével vezethetők, ott a vízelvezetés számára - telken belül - helyi átemelő berendezést kell telepíteni.

(4)	A község beépítésre nem szánt területén, ahol a szennyvízcsatorna hálózatra a rákötés nem lehetséges, a szennyvízkezelésről a zárójelben foglalt megoldásoknak megfelelően kell gondoskodni. (Igazoltan vízzáró zárt gyűjtő, feljogosított szállító, engedélyezett ürítő-hely, számlával történő igazolás, vagy vízjogi engedéllyel létesíthető egyedi szennyvízkezelés.)

(5) A felszíni vizeket a külterületeken árokkal, a belterületek új beépített területein csatornahálózattal kell összegyűjteni, és a befogadóba vezetni. Kertvárosi, falusias beépítési területeken a felszíni vizeket csak zárt csatornába szabad elvezetni.

(6) A nem út menti nyílt árok karbantartására az árok mindkét oldalán 2 - 2 m, élő vízfolyások mentén 6 - 6 m-es sávot – fenntartás céljából - megközelíthetővé kell tenni.

(7) Töltőállomás burkolatáról a felszíni vizet csak olajfogó és homokfogó műtárgyon keresztül vezetve lehet közcsatornába engedni.

30.§

Villamosenergia - ellátás

(1) A község beépített, illetve a beépítésre szánt területén a tervezett új, valamint a rekonstrukcióra kerülő 20 kV-os hálózatot, a közép- és kisfeszültségű közvilágítási hálózatok légvezetékkel építhetők (ha szükséges, ill. lehetőség van, úgy földkábel fektetve is építhető.), kivéve a lakóparkok (KEL 1.) területét, ahol földkábeles ellátás biztosítandó.

(2) Beépített környezetben - lakóterületen, vegyes- gazdasági és különleges területen - a tervezett transzformátor-állomást, valamint a fogyasztói transzformátorállomásokat környezetébe illesztve épületben, vagy oszlopon kell elhelyezni. Új lakóterületen a csatlakozó vezetékeket földkábelesre kell tervezni.

(3) A villamos közművek védőtávolságát a vonatkozó rendeletek, szabványok adják meg. (Jelenleg az MSZ 151/1-86, MSZ 13207/1-80, 11/1984.(VIII.22.) IpM. rendelet szerint.)

Nagyfeszültségű föld feletti vezeték esetén a védőtávolság

20 kV-os        5,0 -5,0 m,     	belterületen   	2,5 - 2,5 m.

Kisfeszültségű, föld feletti vezeték esetén  		1,0 - 1,0 m.

Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon 35 kV-ig 1,0 m.

Védőtávolságon belül épület, építmény elhelyezése nem engedélyezhető.

31.§

Földgázellátás

- Középnyomású gázellátási körzetben a telkenkénti egyedi nyomáscsökkentőket az építmény utcai homlokfalára telepíteni tilos. A nyomásszabályozót lehetőleg előkertben, ennek hiányában udvaron növényzettel takartan, vagy az építmény alárendeltebb homlokfalára kell elhelyezni.

- A gázlétesítmények biztonsági övezetét az MSZ 7048 sz. szabvány, illetve a 6/1982.(V.6.) IpM. sz. rendelet szerint kell biztosítani. A védőtávolság nagyközépnyomású vezetéknél 7-7 méter.

32.§

Hírközlés

(1) Új országos hírközlési hálózatokat földkábelbe vagy alépítménybe helyezve kell-, lakossági hírközlési hálózatot légvezetékként célszerű létesíteni. Új lakóterületen, ahol kiépített út, járda még nincs, ott a telekre való bekötést földkábellel kell megoldani.

(2) Meglévő hálózat karbantartásánál a vezetékek légkábeles kiépítése csak a régi nyomvonal által használt kisfeszültségű ÉDÁSZ oszlopsor felhasználásával engedélyezhető. Az utak és burkolt felületek keresztezésénél a közút kezelője a vezeték burkolat alatti elhelyezését írhatja elő. Amennyiben a kisfeszültségű vezeték földkábelre épül át, úgy a hírközlési kábeleket is földbe kell helyezni.

(3) A mikrohullámú összeköttetés biztosítása érdekében az összekötő sávokban az előírt magassági korlátozás betartandó.

(4) Hírközlési antennák országos és helyi védelem alatt álló területen nem létesíthetők, egyéb helyen csak építési engedéllyel helyezhetők el, tájkép és településkép védelmi hatástanulmány alapján.

„E” MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM

33. §

(1) A község területén országos és helyi művi értékek találhatók.

a) Országos művi értékek közé tartoznak a következők:

-    A Kiscsömöte utcai harangláb (hsz: 20, hrsz:20, törzsszám: 7938)

-	Szent Rókus és Sebestyén r.k. templom (0120 hrsz, törzsszám: 7941)

b) Helyi művi értékek között a következőket határoztuk meg:

- 	Kossuth L. utcai templom, fa-kereszt, világháborús emléktábla

- 	I. és II. világháborús emlékművek (Tűzoltószertár)

- 	Dr. Tolnay Sándor emlékműve a művelődési ház kertjében

-	Aradi vértanuk kopjafája a művelődési ház kertjében.

-	Szt. István emlékmű a művelődési ház kertjében

-	Kossuth L. utcai temető, mint kegyeleti park

-	Feszület a Zártkertben (726 hrsz)

-	Mária szobor a 87. sz út mellett

c.) A település közigazgatási területén nyilvántartott régészeti lelőhelyek az alábbi területek ( a Múzeumi, KÖH egyeztetés alapján ):

-	Öregrétek lelőhely (hrsz: 093/5-/11; 093/17-/19 )

-	Patakalja dűlő I. lelőhely (hrsz: 0173/19)

-	Patakalja dűlő II. lelőhely (hrsz: 0173/1)

-	Hosszúréti dűlő lelőhely (hrsz: 093/12-/15)

-	Delece dűlő lelőhely (089; 092/2)

-	Delece dűlő lelőhely (092/2)

-	Delece dűlő lelőhely (092/2-/3)

-	Gyalogúti dűlő lelőhely (082/11-/16, 492-495, 1,2)

-	Felső kertaljai dűlő, Keleti kertalja dűlő lelőhely (hrsz. 0111/4-/7)

-	Egres rét, Nyugat lelőhely (0183/2 hrsz)

-	Parragi rétek lelőhely (085/3-5, 086/5-6 hrsz)

-	Hegyalja dűlő lelőhely (0171/6-7, 0172 hrsz)

-	Papföldek lelőhely (0159/6-10, 0154/1-2 hrsz)

-	Kollár rét lelőhely (069/5, 070/1 hrsz)

-	rét (0159/4-5)

d.) Építészeti karakter védelem szempontjából a kijelölt utcafrontban törekedni kell a meglévő épületek (település szerkezeti tervben fotóval alátámasztott,) utcafronti homlokzati, tömegképzési megoldások átvételére. A kijelölt területek, épületek a következők:

- Nagycsömötei út 34-52 hsz. páros oldal

- Kossuth Lajos u 13-21 hsz. páratlan oldal

- Kossuth Lajos utca 26-36 hsz. páros oldal

- Kossuth Lajos utca 46-48 hsz. páros oldal

- Kiscsömötei utca 20-26 hsz. páros oldal

- A helyi művi értékek közé tartozó létesítmények építési engedélyét az építési hatóság - az erre vonatkozó helyi értékvédelmi rendelet szerint - adja ki.

- A 2001. LXIV. tv. alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatóságként jár el a régészeti lelőhelyek területén. A Hivatalt az építési engedélyezési eljárásokba szakhatóságként be kell vonni.

- A lakóterülettel érintett régészeti lelőhelyek területén talajbolygatással járó beruházások (építkezés, közművesítés) előtt, azzal egyidőben el kell végezni a megelőző régészeti feltárásokat.

- Az esetlegesen előkerülő régészeti leletek védelme érdekében a területen a földmunkák során, lelet előkerülésekor a munkálatokat az érintett területen le kell állítani és a múzeumot haladéktalanul értesíteni kell.

- A Képviselő-testület külön rendeletben fogja szabályozni a helyi jelentőségű területeket, ill. művi értékeket, az ezzel kapcsolatos feladatokat.

"F" KÖRNYEZETVÉDELEM

34.§

Általános környezetvédelmi előírások

(1) A község területén állattartás kizárólag a hatályos jogszabályoknak, a hatályos önkormányzati rendeleteknek, hatósági előírásoknak és a jelen rendelet szabályainak együttes figyelembevételével engedélyezhető.

(2) Ahol a vonatkozó jogszabályok szerint állattartó telep létesíthető és üzemeltethető, ott csak olyan állattartó telepet lehet üzemeltetni, ahol a keletkező szilárd vagy folyékony trágya kezelése, ártalmatlanítása a környezet veszélyeztetése nélkül megoldott. Új állattartó telep csak külterületen, és a lakóterülettől legalább 400 m-re telepíthető, elvi építési engedélyben foglalt feltételekkel.

(3) Kommunális szilárd és folyékony hulladék elhelyezése csak a vonatkozó jogszabályok és a hatósági előírások együttes figyelembevételével engedélyezhető.

(4) Veszélyes hulladék az üzemek, intézmények területén csak átmeneti jelleggel, a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások betartásával tárolható.

(5) Külszíni anyag-nyerőhely-, bánya területén az anyagnyerés megszüntetése után a tulajdonos, üzemeltető a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően köteles újrahasznosításra előkészíteni.

(6) Vízfolyások, csatornák, vízelvezető árkok, védgátak folyamatos karbantartásáról, tisztításáról a kezelő, üzemeltető köteles gondoskodni.

(7) A talaj és a felszíni, illetve felszín alatti vizek védelme érdekében, növényvédő szert, műtrágyát, útsózási anyagot csak fedett, szivárgásmentes, vízzáró szigetelésű, zárt tárolóban szabad elhelyezni.

(8) A telek tulajdonosa köteles gondoskodni a keletkező szennyvíz, trágya, kommunális hulladék és egyéb hulladék ártalommentes átmeneti tárolásáról és a kijelölt telepekre szállításáról.

(9) Élő vízfolyásokba, csapadékcsatornába, felhagyott kutakba hulladékot, szennyvizet vezetni tilos. A meglévő szennyvízbevezetéseket a jelen rendelet hatályba lépését követően meg kell szüntetni.

(10) A termőföld védelme érdekében az építési munkával érintett területek talajának termőrétegét (humusz) le kell szedni, és újrafelhasználásig elkülönítve kell deponálni.

(11) Külterületeken az élővizek partjától számított 50 méteren, ill. a terven jelölt védőtávolságon belül gazdasági épület és lakóépület nem építhető.

Részletes előírások

35.§

Zaj elleni védelmi övezetek

(1) Az építési övezetekbe sorolt telkek területén csak olyan tevékenységek folytathatók, olyan létesítmények üzemeltethetők, építhetők, amelyek megfelelnek a rá vonatkozó kibocsátási határértékeknek. A zajvédelmi szempontból fokozottan védett és a csendes övezetekre vonatkozóan a környezetvédelem helyi szabályait kell alkalmazni.

(2) Zaj-, rezgésterhelési határértékek

a.)Üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken:

| Sor-szám | Zajtól védendő terület | Határérték (LTH) az szintre(dB) | az LAM megítélési |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | nappal 6-22 óra | éjjel 22 - 6 óra |
| 2. | Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű) | 50 | 40 |
| 4. | Gazdasági terület és különleges terület | 60 | 50 |

b.)Építőipari kivitelezési tevékenységről származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken:

c.)A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken

A közlekedési zajterhelés-csökkentő intézkedésre kijelölt szakaszon (szabályozási terven jelölt) forgalomszabályozási eszközökkel (sebesség-, időbeli korlátozás), zajcsökkentő zöldsövény telepítéssel kell a zajterhelést csökkenteni.

d.) A zaj terhelési határértékei épületek zajtól védendő helyiségeiben

| Sor-szám | Zajtól védendő helyiségek | Határérték (LTH) az szintre(dB) | LAM megítélési |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | nappal 6-22 óra | éjjel 22-6 óra |
| 3. | Egyéb orvosi rendelő- és kezelőhelyiségek |  | 40 |
| 4. | Tantermek, előadó- és foglalkoztató termek bölcsődékben, óvodákban és oktatási intézményekben; ülés- és tárgyalótermek; könyvtári olvasótermek; tanári szobák; intézmények akusztikai szempontból igényes irodahelyiségei |  | 40 |
| 7. | Étkezőkonyha, étkezőhelyiség, lakások |  | 45 |
| 9. | Éttermek, eszpresszók |  | 55 |
| 10. | Kereskedelmi, vendéglátó épület eladóterei, illetve vendéglátó helyiségei, várótermek, intézmények akusztikai szempontból kevésbé igényes helyiségei |  | 60 |

A közlekedési zajterhelés-csökkentő intézkedésre kijelölt szakaszon (szabályozási terven jelölt) forgalomszabályozási eszközökkel (sebesség-, időbeli korlátozás), zajcsökkentő zöldsövény telepítése mellett a helységekre vonatkozó passzív zajvédelemmel (hangszigetelt nyílászárók-, épületszerkezetek) kell a zajterhelést csökkenteni.

e.)Az emberre ható rezgés terhelési határértékei épületekben

| Sor-szám | Épület, helyiség |  | Rezgésterhelési határérték (mm/s2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AM | A0 | Amax |
| 2. | Lakóépület, üdülőépület, szociális otthon, szálláshely-szolgáltató épület, kórház, szanatórium, lakó- és pihenőhelyiség | nappal 6-22 | 10 | 12 | 200 |
|  |  | éjjel 22-6 | 5 | 6 | 100 |
| 3. | Kulturális, vallási létesítmények nagyobb figyelmet igénylő helyiség (pl . hangversenyterem, templom);bölcsőde, óvoda foglalkoztató helyiségei; orvosi rendelő |  | 10 | 12 | 200 |
| 4. | Művelődési, oktatási, igazgatási és irodaépület nagyobb figyelmet igénylő helyiség(pl. tanterem, könyvtári olvasóterem, ); |  | 20 | 24 | 300 |
| 5. | Kereskedelmi, vendéglátó épület eladó-, illetve vendéglátó terei; sportlétesítmények nézőtere; középületek folyosói, előcsarnokai |  | 30 | 36 | 600 |

36.§

Levegőtisztasági - védelmi övezetek

(1) A község területén jelenleg nincs olyan légszennyező forrás, melynek légszennyezettségi értéke meghaladja az érvényben lévő légszennyezettségi határértéket. Új létesítmények engedélyezése során be kell tartani a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet, a 14/2001. ( V.9.) KöM-EÜM-FVM együttes rendelet, a 10/2001.(IV. 19.) és a 17/2001. ( VIII.3.) KöM rendelet előírásait.

37.§

Víz-, és talajvédelem

(1) A település a szombathelyi regionális szennyvízcsatorna hálózatra van kapcsolva.

(2) A kommunális szilárd hulladék intézményes gyűjtése és ártalmatlanítása biztosítva van. A hulladék elszállítása kukás és konténeres rendszerben (a Szombathelyi Városgazdálkodási Kft által) a szombathelyi regionális szemétlerakó telepre történik.

(3) A veszélyes és egyéb technológiai hulladékok gyűjtése, tárolása és elszállítása - (a 102/1996 (07.12.) KTM rendelet előírása szerint) a környezetvédelmi hatóság és szakhatóságok által előírt módon- az egyes üzemeknél külön történik. Az ipari és veszélyes hulladékot a fenti rendeletben foglaltak szerint kell minősíteni, kezelni és elszállítani.

38.§

Védőterületek-, védőtávolságok.

- Temető védőtávolsága: 50 m, amennyiben a 30 m-es véderdő nem épült ki.

- Az élővízfolyások kiöntési területei, építések határvonalai: változó, terven jelölt. A közcélú vízfolyások (Gyöngyös-, Szerdahelyi-, Mocsvári patak, Léces árok és Sobak árok) mellett legalább 6 méteres parti sávot szabadon kell hagyni.

- Vasúttól való távolság: 25-25 m

- Állattartó telepek védőtávolsága a lakóterületektől: 300 m, új létesítése esetén: 500 m

- Országos közút beépítésre nem szánt területen levő szakasza mentén annak tengelyétől számított 50 m távolságon belül építmény csak a külön jogszabályokban előírt feltételek szerint helyezhető el.

- Országos főút beépítésre nem szánt területen levő szakasza mentén annak tengelyétől számított 100 m távolságon belül építmény csak a külön jogszabályokban előírt feltételek szerint helyezhető el.

- A külterületen lévő nagynyomású-, nagyközép-nyomású gázvezeték védőtávolságai 20,0 m, ill. 10,0 m.

- A külterületen lévő magasfeszültségű (20KV-os) légvezeték védőtávolsága 5,0m.

- A külterület K-i felén a Nemescsói közigazgatási határtól számítva 800 méteren belül országos főút és épületek nem építhetők. (honvédségi előírás)

- Építmények közötti legkisebb távolság: OTÉK szerint. A már kialakult oldalhatáros beépítésű alábbi épületek (3-6 méter közötti) utcafronti szakaszára a területi főépítész engedélyt adott, hogy a védőtávolság (a terven szereplő épületeknél, és módon) kisebb legyen:

Kossuth Lajos utca: 63, 114, 113, 65 hrsz-ú épületek.

Tanács utca: 295, 294, 293, 292, 288, 219/6, 219/7, 265, 263/1 hrsz-ú épületek.

Nagycsömötei utca: 381, 367, 363, 364, 363, 471/1, 319, 473/1, 311, 307, 305 hrsz-ú épületek.

Szombathelyi utca: 471/2, 481/2 hrsz-ú épületek

Kőszegi utca: 27, 125, 126, 122 hrsz-ú épületek

III. RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39.§

(1) E rendelet 2003. augusztus 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatályba lépése után a község területén az egyes övezeteknél az építmények használatba vételéhez előírt helyi közutak és közművek megépítéséről - az önkormányzat vonatkozó helyi rendeletében foglaltak figyelembevételével - az érintett ingatlan(ok) tulajdonosa(i) saját költségükön köteles(ek) gondoskodni.

(3) Figyelembe véve, hogy a szabályozási terv 25 év távlatára került kidolgozásra, az új nagyobb építési területeken építési engedélyt kiadni csak ütemezetten ott lehet, ahol azt a tulajdonosok kérik, vállalják az előző pontban lévő feltételeket, ahhoz a szükséges pénzügyi feltételeket előre, szervezett módon biztosítják, és ez alapján az Önkormányzat kijelölte a területet a következő 5 évben beépítendő lakóterületként.

Jelen rendelettel együtt a következő évekre az Önkormányzat az alábbi új nagyobb területeket jelölte ki építési területként:

- Új lakóterület a Nagycsömötei utca tömbbelsőjével

- Új lakóterület a Kiscsömötei  felhagyott temető mellett

- Új lakóterület a Tolnay Sándor u. folytatásában, és a Szombathelyi utcában, a szolgáltató üzletetek mögött.

(4) Lukácsháza község Szabályozási terve az alábbi tervlapokat tartalmazza:

- Jóváhagyandó munkarészek: *1

Szabályozási tervek

- belterület				É3m

- külterület egésze			É4

- külterület építési területe		É5

- út mintakeresztszelvények		MK 1-7

- Alátámasztó munkarészek:

Táj-, természet, környezetvédelem, közlekedésfejlesztés  	E1, E2, E3,E4,

Terv jele	Lépték

Vízi-közművek, víz- és csapadékelvezetés (belterület)	V, CS	M=1:5000

Szennyvízközművek (belterület) 	Sz              M=1: 5000

Elektromos közművek, hírközlés (belterület)	EH             M=1: 5000

Gázközművek (belterület)	G               M=1: 5000

Összes közművek (külterület)  	GP             M=1:9000

40.§

(1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat vesztik:

Lukácsháza Önkormányzati Képviselő-testülete 11/1997.(VII. 01.) sz. rendelete Lukácsháza Község Rendezési Tervének szabályozási előírásairól.

- Ezen rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Albert Csaba	Tóth János

polgármester	 körjegyző

*	Egységes szerkezetben Lukácsháza község Önkormányzatának 4/2008. (II. 15.) számú rendeletével.

*1	Módosította Lukácsháza község Önkormányzatának 4/2008. (II. 15.) számú rendelet 1. §-a.

# Text boxes

Lke